Программа предназначена для печати фотографий с цифровых носителей совместно с Мини-Лабораторией Gretag Master Lab.

Стандартный комплект поставки.

1. Системная плата.

2. Плата измерителя (плата АЦП).

3. Цифровая рамка.

4. DVI кабель для соединения рамки и видеокарты РС.

5. Кабель СОМ порта для соединения рамки и РС.

6. Провод заземления для соединения Мини-Лаборатории и РС.

7. Крепежные стойки (25мм – 4шт., 6мм – 3шт) - всего 7 штук.

Минимальные требования к РС.

Pentium 4 + 1GB + 80GB + видеокарта NVidia("GeForce 5500" и выше) c TV-DVI выходом, 1 СОМ порт.

Разрешение видеокарты по DVI выходу не менее 1280х1024.

Монитор 1280 х 1024. Win XP.

Сканер "Epson 3490" (3590, V100, V200, V350).

Установка платы измерителя и системной платы.

На выключенную машину установить системную плату и плату измерителя. Соединить необходимые разъемы согласно маркировке.

Внимание!!! Проводом заземления соединить Мини-Лабораторию и компьютер.

Включить Мини-Лабораторию и согласно инструкции по эксплуатации настроить Мини Лабораторию для печати фотографий в обычном (аналоговом) режиме.

Переключение Мини-Лаборатории в режим цифровой печати.

Внимание!!! Соединять СОМ и DVI кабели рамки и компьютера надо при выключенной рамке или выключенном компьютере.

Соединить разъем СОМ порта рамки со свободным разъемом СОМ порта РС. Соединить DVI разъем рамки с DVI разъемом видеокарты РС. Затянуть винты крепления этих разъемов на рамке и на РС.

Установить цифровую рамку на место R135. Включить питание. При этом через 1-2 секунды загорится контрольный индикатор рамки.

Включить РС. Проверить в настройках РС, что РС "видит" второй монитор. Если РС не "видит"  второго монитора, то установить необходимые драйвера для видеокарты. Установить в настройках РС режим разрешения обоих мониторов 1280х1024 и режим работы второго монитора - "клон" (см. далее ).

Переключение Мини-Лаборатории в режим аналоговой печати.

Внимание!!! При включенном компьютере и установленной цифровой рамке нельзя отключать COM и DVI разъемы. Это может привести к повреждениям видеокарты, контроллера рамки или материнской платы компьютера.

Отключить питание рамки. Снять цифровую рамку с Мини-Лаборатории. Установить аналоговую рамку. Перейти в режим аналоговой печати.

Порядок настройки рамки для объектива "Zoom30".

1.	На МФЛ добавляем 3 формата для цифровой печати (D57, D58, D59).

2.	Устанавливаем цифровую рамку для печати формата 20х30 и переходим на формат D59.

3.	Настраиваем видеокарту "GeForce-5600" для работы в режиме "Клон".

4.	Фокусируем изображение с помощью четырёх винтов, встроенных в ручки цифровой рамки. Таким образом, совмещаем плоскость матрицы и плоскость пленки.

5.	На странице "Геометрия-Расположение" устанавливаем исходное положение сдвига.

6. 	С помощью пьезотолкателей механически сдвигаем матрицу в центр бумаги.

7.	Настраиваем цвет с погрешностью 10% для формата 20х30.

8.	Настраиваем равномерность для формата 20х30.

9.	Настраиваем размер и расположение файла на странице "Геометрия-Расположение" с помощью Zoom и программного сдвига.

10.	Настраиваем цвет с погрешностью 2% для формата 20х30.

11.	Меняем магазин 10х15, программный формат бумаги 10х15, D57.

12.	Настраиваем цвет с погрешностью 2% для формата 10х15.

13.	Меняем магазин 15х20, программный формат бумаги 15х20, D58.

14.	Настраиваем цвет с погрешностью 2% для формата 15х20.

Фокусировка рамки.

Для фокусировки цифровой рамки необходимо сначала сфокусировать аналоговую рамку согласно инструкции по эксплуатации. Затем на Мини-Лабораторию установить цифровую рамку.

Примечание: Цифровая рамка при печати использует установленную на МФЛ оптику, поэтому рабочая плоскость матрицы цифровой рамки должна быть установлена в плоскость плёнки.

Примечание: Если фокусировка на данной МФЛ производится впервые, нужно ослабить крепление разъёма питания рамки (снизу под крышкой цифровой рамки), так как этот разъём может мешать перемещению рамки в вертикальной плоскости. После окончания фокусировки этот разъём надо зафиксировать, при необходимости подложить или убрать шайбы.

По краям цифровой рамки установлены металлические "ручки", в которых утоплены винты для фокусировки (эти винты через корпус рамки упираются в подставку и, соответственно, поднимают или опускают всю рамку относительно бумаги). Сами "ручки" являются "фиксаторами" для винтов. Удерживая отверткой винты, надо сначала ослабить фиксаторы. Затем, закручивая (или выкручивая) винты с шагом 45 градусов, надо сделать несколько контрольных отпечатков. Выбрать лучший отпечаток и зафиксировать винты "ручками". Фокусировку надо проводить только  для одного формата бумаги. Лучший результат достигается если фокусировку проводить на формате 20х30.

Работа с программой "Ramka**.exe".

Рис.1

При запуске программы "Ramka*.exe" открывается страница "Печать Файла", показанная на рис.1.

Для начала работы необходимо указать номер СОМ порта РС, к которому подключена рамка, тип бумаги, установленной в Мини-Лаборатории и тип используемой линзы.

Печать производится в режиме "MAINT->PRINTER->OTHER->TEST_EXP". Для быстрого перехода в данный режим можно использовать кнопку "РЕЖИМ".

Как видно из рисунка 1, для экспозиции нам требуется 500мс (синий), 1000мс (зелёный) и 1500мс (красный)  плюс около 2000мс для всевозможных задержек распространения сигналов управления. Итого получается 5000мс. Таким образом, минифотолаборатория в режиме "MAINT->PRINTER->OTHER->TEST_EXP" должна задержать бумагу на рабочем столе на 5000мс. Для настройки этого используется окно "Настройка Format Balance". Для быстрого перехода в режим " Format Balance" можно воспользоваться кнопкой "Перейти в FB". Установив новое значение надо нажать кнопку "Записать FB". Программа автоматически запишет новое значение "Format Balance"  для текущего формата и перейдет в режим печати "MAINT->PRINTER->OTHER->TEST_EXP".  Значения "Format Balance" можно изменять от -3.00 до +3.00.

Примечание: Не рекомендуется устанавливать значения больше +1.20, так как при этом МФЛ изменяет алгоритм работы, а именно отключает аттенюатор и резко уменьшает время экспозиции.

Установка готова к печати файлов форматов *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.tiff, *.cmp. Файлы с другим расширением надо преобразовать к любому из данных форматов с помощью внешней программы, например "ACDSEE".

Если включить флажок "редактировать время экспозиции" на странице "Настройка", то в окне "Параметры "Gretag Master Lab." можно оперативно (то есть без сохранения) изменять время экспозиции для каждого из цветов, одно нажатие на кнопку изменяет соответствующий цвет на 5% в ту или иную сторону. Нажатие на белую или черную кнопку позволяет на 5% изменять яркость. Например, для получения более темной фотографии на 15% надо нажать на черную кнопку три раза, при этом время экспозиции каждого цвета увеличится на 15%. В этом же окне есть выпадающие меню выбора типа бумаги и выбора линзы. Выбор бумаги задает время экспозиции для каждого цвета и программное смещение картинки (для каждого формата своё). Выбор линзы влияет на неравномерность освещения фотографии, так как для каждого типа линзы применяются различные комплекты "offset" файлов (подробнее см. страницу "Настройка).

Для сохранения параметров сначала надо включить флажок "редактировать время экспозиции" на странице "Настройка", а затем нажать кнопку "Сохранить" в окне "Параметры "Gretag Master Lab." на странице "Печать Файла". При этом введенные параметры можно посмотреть на странице "Бумага".

На картинке виден прямоугольник с толщиной линии один пиксел, который показывает часть картинки, которая будет напечатана. При нажатой правой кнопке  мыши этот прямоугольник можно двигать. Движением мыши при нажатой левой кнопке можно выделить на рисунке область для печати, после чего надо нажать кнопку "Кадрировать", - Вы увидите участок файла, который будет напечатан.

При отпускании левой кнопки соотношение сторон выделенного прямоугольника подстраивается в соотношении 3:2, если формат бумаги 10 х15, 20 х 30. Если формат бумаги 15 х 20, то 3:4. Таким образом, Вы видите область файла, которая будет напечатана. Не забывайте нажимать кнопку "Кадрировать".

Кнопка "Reset" сбрасывает контроллер системной платы, установленной в Мини-Лаборатории и позволяет выходить из внештатных ситуаций. После нажатия этой кнопки Gretag Master Lab. произведет инициализацию.

При нажатии кнопки "КНОПКИ", открывается или закрывается полное окно управления МФЛ:

Работают все кнопки, кроме того, есть "горячие" кнопки для изменения длины бумаги и перехода в режимы цифровой печати, format balance.

Страница "Печать Пакета" имеет вид, показанный на рис.2.

Рис. 2

В этом режиме программа печатает все файлы, находящиеся в директории, которая выбирается кнопкой "Открыть Папку". При выборе папки автоматически выбираются все файлы для печати одного пакета. Предварительно можно просмотреть подготовить и исключить любой файл из печати. Кнопки "ВсеФайлы+", "ВсеФайлы-", "Кол-во Фото" позволяют изменять количество файлов для печати. Для исключения файла из печати пакета можно установить кол-во файлов "0" или убрать галочку около имени файла.

Для начала печати надо нажать кнопку "Печатать Папку". Файлы будут печататься автоматически. Для принудительной остановки печати надо несколько раз нажать на кнопку "Esc" во время печати файла. Программа допечатает текущий файл (возможно несколько файлов) и остановится.

Кнопка "Reset" инициализирует системную плату, установленную в Мини-Лаборатории и позволяет выходить из внештатных ситуаций.

Каждый файл пакета можно редактировать (окно справа вверху). Для редактирования и выбора файлов можно пользоваться кнопками: "Q","W","E"-количество; "A","Z"-яркость; "S","X"-контраст; "D","C"-резкость; "F","V"-насыщенность; "G","B"-циан/красный; "H","N"-мажента/зеленый; "J","M"-желтый/синий. При наведении мышки на соответствующую клавишу или окно появляется подсказка.

Кнопка "Открыть Папку С:\MyOrders\" предназначена для печати заказов, подготовленных в программе "KitInterface". При этом открываются только файлы с префиксом "I2E_" (см.рис.2). Кроме того, в программе "KitInterface" можно кадрировать фотографии в заказе, задавать их количество.

Кнопки "+1" или "-1" увеличивают или уменьшают количество выбранных фотографий (около которых стоит галочка) на единицу. Кнопка "Применить Для Пакета" копирует настройки текущей фотографии для всех выбранных фотографий.

Страница "Геометрия" имеет вид, показанный на рис.3.

Рис. 3

В окне "Вписать рисунок" можно изменить метод упаковки рисунка в формат 3:2 (ширина:высота). Файлы имеют различные соотношения длины и ширины, из-за чего при изменении их размеров возможно появление белых полос на фотографии или обрезания части рисунка. При выборе "вписать по ширине",- ширина рисунка (файла) фиксируется, а высота изменяется пропорционально. При выборе "вписать по высоте",- высота рисунка (файла) фиксируется, а ширина изменяется пропорционально.

Например, при обработке квадратного файла (6*d):(6*d), здесь d - некоторая условная единица длины,  в случае "вписать по ширине" для формата бумаги 3:2 получим обрезанную сверху и снизу на 1*d фотографию, то есть от файла (6*d):(6*d) останется (6*d):(4*d).

В случае "вписать по высоте" получим белые поля шириной 1.5*d по обеим сторонам фотографии, то есть из файла (6*d):(6*d) получится (9*d):(6*d).

При нажатии кнопки "Расположение" страницы "Геометрия" откроется окно, показанное на рис 4.

рис 4.

В этом окне можно скорректировать положение рисунка на бумаге при печати с помощью линеек прокрутки. Также можно увеличить или уменьшить размер рисунка.

Например, если при печати:

1. По краям бумаги остаются белые поля со всех сторон,- надо увеличить параметр "Размер".

2. Белое поле появляется справа,- надо сдвинуть прямоугольник вправо на один или несколько шагов.

3. Белое поле появляется сверху,- надо сдвинуть прямоугольник вверх на один или несколько шагов.

Рекомендуемый параметр увеличения 98%, так как при этом размер проекции на 3-10 мм больше размеров бумаги и на фотографии не будет белых полос. Размеры проекции, бумаги, сдвиг по вертикали и горизонтали показаны на рисунке в миллиметрах.

Страница "Настройка Цвета" показана на рис.5.

Рис.5

Данная страница предназначена для установки цветового баланса.

Цветовой баланс устанавливается путем подстройки времени экспозиции каждого из трех цветов (Blue, Green, Red) для каждого типа бумаги.

Процедура настройки цветового баланса описана в окне (рис.5). Используется эталонный отпечаток серого цвета, полученный на Gretag Master Lab и сканер. В результате настройки Вы должны получить отпечаток серого цвета, совпадающий по цвету с эталонным отпечатком. Все необходимые окна и кнопки для настройки цветового баланса находятся в окне "Денситометр".

При настройке цветового баланса используются параметр "Допустимая Погрешность Цвета (1-3%)".  Допустимая Погрешность цвета определяет окончание процедуры настройки.

Для уменьшения расхода бумаги на GretagMasterLab. можно установить ширину бумаги 100 мм.

Set->3,3,4,0,Enter->Printer->Format->Direct->\/->\/->\/->Ширина->1,0,0,Enter,Enter->Set.

Для восстановления надо набрать то же самое, но вместо 100 набрать требуемую ширину бумаги, например 305 мм для формата 20 х 30.

Порядок настройки цветового баланса следующий:

1.    Печатаем на MasterLab эталонный отпечаток серого цвета и укладываем отпечаток на сканер.

2.    Нажимаем кнопку "Сканировать" расположенную рядом с надписью "Эталонный отпечаток".

3.    Нажимаем кнопку "Печатать тест для настройки цвета" и ждем 5 минут до выхода фотографии.

- Нажимаем кнопку "Сканировать" расположенную рядом с надписью "Тестовый отпечаток".

- Нажимаем кнопку "Пересчитать время экспозиции".

- Повторяем п.п. 4-7 до тех пор, пока на экране не появится окно с текстом "коррекция цвета больше не требуется".

При этом надо учитывать, что чем больше начальный отпечаток отличается от серого цвета, тем больше шагов займет процедура настройки.

Для входа в режим "Дополнительные настройки" надо ввести пароль "91919191".

Флажок "редактировать время экспозиции"  позволяет изменять параметры цветового баланса для выбранного типа бумаги на странице "Печать Файла".

Страница "Настройка Равномерности" показана на рис.6.

Рис.6

Устранение неравномерности освещенности конструкции линза+матрица  производится для каждого типа линзы. Тип линзы надо указать на странице "Печать Файла". При этом для каждого типа линзы формируют комплект из трёх Offset файлов:

1. Для линзы 10 х 15 формируют файлы Offset10x15_B.frm,  Offset10x15_G.frm, Offset10x15_R.frm.

2. Для линзы 15 х 20 формируют файлы Offset15x20_B.frm,  Offset15x20_G.frm, Offset15x20_R.frm.

3. Для линзы 20 х 30 формируют файлы Offset20x30_B.frm,  Offset20x30_G.frm, Offset20x30_R.frm.

4. Для Zoom30 формируют файлы Zoom30_B.frm,  Zoom30_G.frm, Zoom30_R.frm.

Эти файлы лежат в рабочей директории "\\OFFSET\\" и в директории "\\OFFSET\\MemOffset\\", которая используется для восстановления утраченной копии.

Все необходимые окна и кнопки для настройки находятся в окне "Расчет Файлов Offset**.frm".

При расчете файлов необходимо напечатать файл "Ofs2560.bmp" (этот файл находится в директории LUT) причем так, чтобы вокруг серого прямоугольника была полоса белого поля шириной 3-5 мм (устанавливается с помощью "Zoom").

Для качественной печати файлов на формате 20 х 30 рекомендуем установить на "GretagMasterLab." Zoom30. Zoom30 позволяет печатать все три формата с использованием файлов Zoom30_B.frm,  Zoom30_G.frm, Zoom30_R.frm, которые расчитываются только один раз.

Порядок расчета "offset**.frm" файлов для Zoom30 следующий:

1. Устанавливаем Zoom30.

2. Устанавливаем бумагу шириной 203.

3. Проводим установку цветового баланса с погрешностью 10%.

4. Нажимаем кнопку "InitOffset".

5. Нажимаем кнопку "Просмотр". В течение 5-8 секунд экран должен быть равномерным.

6. Нажимаем кнопку "Напечатать файл  Ofs2560.bmp"  и ждем 5 минут до выхода фотографии.

7. Фотография из GretagMasterLab. должна быть уложена на сканер так, как показано на рисунке.

*) На некоторых сканерах положение отпечатка может быть повернуто на 180 градусов. Надо подбирать экспериментально. Если при пересчете равномерность стала хуже, попробуйте повернуть файл на 180 градусов.

8. Сканируем полученную фотографию с разрешением в *.bmp формате и сохраняем её на диск с именем "OffsetScan123.bmp" (вместо "123" может быть любое число). Подбираем разрешение сканера так, чтобы размер файла был 70-75 Мбайт.

9. Нажимаем кнопку "Пересчёт" и ждем формирования трёх файлов. При формировании каждого файла на экране появится окно, в котором надо нажать "OK".  Формирование каждого файла может занять от 5 до 20 секунд.

10. Нажимаем кнопку "Просмотр" и в течение 5-8 секунд оцениваем "offset" файлы на экране РС. Экран должен быть равномерно (без резких линий и изломов) засвечен, все перепады цветов должны быть плавными. Экран должен быть похож на холмистую равнину.

а) Если по краям экрана появляются резкие перепады цвета или наклонные линии, это значит, что параметр "порог" выбран неправильно или отпечаток слишком светлый (программа не может найти границу файла), следовательно, надо изменить "порог" и повторить пересчет. (100% соответствует белому цвету).

б) Если в поле экрана появляются участки с резким изменением цвета, при этом на экране видны как бы скалистые горы, это значит, что параметр "КоррФактор" выбран неправильно, надо изменить "КоррФактор" и повторить пересчет.

11. Для повтора надо нажать кнопку "Вернуть", изменить "порог" и перейти к пункту 9.

12. После того как Вам понравится вид "offset" файлов, надо нажать кнопку "Напечатать файл  Ofs2560.bmp" и подождать появления фотографии. Если полученная фотография недостаточно равномерная, перейти к пункту 7.

Контроль равномерности можно проверить по гистограмме. Если ширина спектра составляет меньше 15%, равномерность считается удовлетворительной.

Если равномерность Вас устраивает, то надо установить флажок "Сохр./Восст." и нажать кнопку "Сохранить". При этом предыдущая версия "offset" файлов для данного формата будет стерта.

Если после всех попыток равномерность не получается, то можно восстановить предыдущую версию "offset" файлов. Для этого нужно надо установить флажок "Сохр./Восст." и нажать кнопку "Восстановить".

В любой момент можно посмотреть рабочие "offset" файлы, для этого надо нажать кнопку "Просмотр".

"Offset" файлы для каждого цвета можно устанавливать отдельно, для этого надо включить флажок того цвета, который надо настроить. Обычно на первом проходе все флажки включены, затем выбирается один из цветов (остальные флажки надо отключить) и с ним проводится настройка (кнопки "вернуть", "пересчет", "просмотр" и  параметры "Порог", "Корр." влияют только на выбранный цвет).

Флажок "дополнительные настройки" закрыт паролем "91919191".

Флажок "редактировать время экспозиции"  позволяет сохранять в память РС параметры цветового баланса для выбранного типа бумаги. Кнопка "Сохранить" находится на странице "Печать Файла", в обычном состоянии затенена.

Страница "48 Полей Серого" показана на рис.7.

Рис.7

Эта операция производится последней. Для настройки цветопередачи в зависимости от плотности используется страница "48 Полей Серого". После настройки все 48 полей файла "densical.bmp"  должны быть серыми, без цветных оттенков.

Перед проведением этой настройки нужно произвести настройку цвета на одноименной странице с погрешностью 2%.

- Нажимаем кнопку "InitLutFile".

- Нажимаем кнопку "Печатать файл "densical.bmp"". Ждем выхода фотографии.

- Укладываем фото на сканер. Включаем предварительный просмотр. Выбираем зону сканирования прямо вокруг серых полей. Входим (на сканере) в режим гистограммы и убираем из гистограммы пустые участки справа и слева.

- Сканируем полученный файл с разрешением более 2400 dpi.

- Нажимаем кнопку "Номер Поля = 1".

- Подбираем размер метки 10-15.

- Щелкаем мышкой по номерам полей на отсканированной фотографии в порядке возрастания номера. При нажатии левой кнопки мыши появляется метка денситометра, при отпускании мышки происходит измерения плотности файла внутри метки. Одновременно формируется график цветовой плотности каждого отсканированного поля. Всего надо замерить 48 полей серого.

- График измеренных точек плотности можно редактировать с помощью кнопок  "Поле(1,..48)" и "0,..255". Для пересчета график не должен иметь явных изломов.

- Нажать кнопку "Пересчет". При этом будут показаны графики "*.Lut" файлов.

- Возвращаемся к п.2.

Для удовлетворительного результата надо сделать 2-3 прохода.

Назначение кнопок "Вернуть", "Сохранить", "Восстановить" аналогично кнопкам на странице "Настройка Равномерности".

Страница "График Гаммы" показана на рис.8.

Рис.8

На этой странице можно настроить цветовую гамму для печати снимков.

Рекомендуем использовать "Исходный Профиль".

При печати каждый цвет модет принимать 256 значений (от 0-черный до 255-светлый).

Для настройки надо загрузить файл с диска или со сканера и мышкой двигать точки на графике. При этом автоматически изменяется цветовая гамма. На картинке справа при отпускании кнопки мышки виден результат: сначала будет показан исходный файл, затем файл, измененный с помощью профиля, изображенного на графике. Можно также изменить имя цветового профиля (см. окно редактирования). В окнах "Печать Файла" и "Печать Пакета" можно изменять текущий цветовой профиль.

Можно двигать график каждого цвета независимо, для этого оставьте требуемую галочку в окне "Обработка Графика Цветовой Гаммы".

Цветовые гаммы сохраняются в файле \\Lut\\ColorProfil.ini на диске. Если этого файла нет на диске, то надо нажать кнопку "Профиль в исходное" иначе цветопередача будет сильно искажена.

Страница "Бумага".

Рис.9

Эта страница предназначена для просмотра, добавления и уничтожения типов используемых бумаг для Мини-Лаборатории. При добавлении нового типа бумаги надо указать формат (9х13, 10х15, 13х18, 15х20, 15x21, 20x30). Время экспозиции для каждого типа бумаги можно изменить, настроить и сохранить на странице "Печать Файла" в окне "Параметры Gretag Master Lab.", только для этого надо сначала установить галочку "редактировать время экспозиции" в окне "специальные возможности" на странице "Настройка Цвета".

При выборе нового типа бумаги параметры экспозиции копируются из выделенного типа бумаги. Если выделен текст заголовка ( как на Рис.9) , то параметры экспозиции копируются из текущего типа бумаги. Текущий тип бумаги удалить нельзя.

При выходе из программы основные настройки сохраняются в файле "Ramka**.ini". Если этот файл уничтожить, то все параметры программы устанавливаются по умолчанию. Рекомендуем копию файла "Ramka**.ini" сохранить для возможного восстановления параметров.

Установки экрана в режим клонирования ("Клон").

Все копии экрана показаны для настройки видеокарты "GeForce..." "NVIDIA". Для видеокарт другого типа переключение монитора в режим "Клонирования" придется проводить самостоятельно.

- Установите рамку "D-foto" на "Gretag MasterLab." и включите её. При этом на крышке рамки должен включиться светодиод.

- Установите мышку на рабочий стол компьютера (РС) и нажмите правую кнопку.

- В открывшемся окне выберите закладку "Свойства".

- Перейдите на страницу "Параметры".

- Нажмите кнопку "Дополнительно". Вы должны увидеть экран, показанный на рисунке:

- Нажмите кнопку "GeForce FX5600", Вы увидите экран, показанный на рисунке:

- Нажмите кнопку "nView", Вы увидите экран, показанный на рисунке:

8.   В "Режимах nView" укажите "Клон".

- Нажмите кнопку "Применить".

- Несколько раз на запросы системы нажмите кнопку "OK".

- Закройте окно "Свойства экрана".

=================================================================================

Если в результате подобных упражнений Вы случайно назначите  второй монитор основным,

у Вас на основном экране будет только экранная заставка и Вам придется эту ситуацию исправлять следующим образом (строго по пунктам):

- Выключить РС (тумблером питания, так как мышки не видно).

- Выключить тумблер питания на рамке.

- Отключить от системного блока РС DVI кабель. "Земля" РС и "GretagMasterLab" должны быть соединены (обязательно !!!).

- Включить РС. При таком включении РС должен автоматически назначить единственный монитор основным и вернуть "DeckTop" на основной экран.

- Без выключения питания РС подключить DVI кабель к системному блоку РС.

- Включить тумблер питания на рамке.

- После такого включения войти в "Свойства Экрана" и повторить настройку режима "Клон".

# Text boxes

сканер

Gretag

MasterLab.